Дистанционное управление и контроль через Ethernet.

Универсальный контроллер из серии WEB8036 для управления вентиляционной приточной установкой и тепловыми завесами:

-управление установкой с водяным калорифером

-управление установкой с секциями электротенов (до 12 ступеней)

-управление тепловыми завесами с электротенами

-управления контурами отопления 12шт

-управление контурами теплого пола 12шт

Непосредственное назначение данного устройства - это например: для установки с водяным калорифером или электротенами удаленное управление из диспетчерской в ручном режиме трехходовым клапаном и секциями электротенов.

Устройство несет минимум затрат по работам связанных с переоборудованим,т.к . ставиться «поверх» любого контроллера работающей системы.

Технические данные:

Датчики температуры - цифровые термометры DS18B20 до 12 шт.

Датчики влажности –HIH 4602L до 2 шт.

П.О. под операционную систему Windows.

Для просмотра возможностей контроллера в режиме он-лайн необходимо:

1.Скачать программу с сервера FTP    ftp://bytovo.dyndns.org:9121  логин Cyberlab пароль St9710112

Файл, который нужно скачать называется "kontroller"

2.Создать папку на рабочем столе и поместить туда все скачанные с FTP файлы из папки “ kontroller”

3. Запустить файл из папки под названием "nmbm8036".

4. В окне выпадающей сбоку вкладки нажать на стрелочку и выбрать удаленно.

5. Забить Адрес: "st715.dyndns.biz" и порт "9130"

6.Нажать кнопку «соединение»

7.Вы попали в интерфейс контроллера.

Также на контроллер можно посмотреть в он-лайне через вебкамеру  здесь:

http://st715.dyndns.biz:9190 набирается в поисковой строке CHROME

кнопка STREAM-видеопоток.