Дистанционное управление и контроль через Ethernet.

Устройство WEB 710time16.   Адрес : http://st715.dyndns.biz:9980

WEB710time16 предназначено для удаленного/дистанционного управления:

кондиционерами, холодильными  установками, приточными установками, тепловыми завесами, вытяжными системами ,освещением имеющими  на входе нормально открытый контакт (в простонародии- выключатель).Максимально число систем -16.

Каждый канал устройства (выключатель) имеет два режима работы:

-ручной режим (вкл/откл)

-режим работы по расписанию

Режим работы по расписанию : время, день. На каждый канал можно запрограммировать до 10таймеров вкл/откл.

Состояние канала (нагрузки) отображается изменением цвета с красного (выключен), на зеленый  (включено).

Примечание: период обновления(включения/отключения) таймера-1 мин!

Демонстрационное видео контроллера со светодиодной индикацией.

Камера:http://st715.dyndns.biz:1090/stream.html  (демонстрация светодиодов на самом контроллере)

Консультацию по устройству можно получить :Почта  grkonstantin93@gmail.com    Вконтакте «Интернет и GSM автоматика»http://vk.com/elektro_nabor  Константин  8-9260134007